ООО «ЧерноземАгромаш»

394006, г. Воронеж, ул. Свободы, 75, т/ф (4732) 33-03-73

email – office.agro@mail.ru

Зерносушилки серии VESTA

Шахтная зерносушилка серии VESTA прекрасно зарекомендовала себя в работе с зерновыми, бобовыми и масличными культурами.

Строго заданный режим нагрева и охлаждения, использование расчетного объема воздуха позволяет точно выдерживать технологию сушки. Полимерное покрытие нагруженных элементов защищает зерно от дробления и травмирования.

Деликатность режима работы позволяет использовать зерносушилки серии VESTA для подготовки семенного зерна.

Высокая экономическая эффективность обусловлена уникальными особенностями конструкции, которые позволяют максимально продуктивно использовать энергию нагрева и рабочий объем секций.

В качестве топлива может использоваться как природный, так и сжиженный газ, а также дизтопливо.

Преимущества зерносушилок серии VESTA

Антикоррозийный материал - алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь. Продлевает срок службы зерносушилки,  не требуется строительство зданий и сооружений для защиты сушилки от воздействия окружающей среды.

Полностью   автоматизированная   система управления сушилкой с последующим охлаждением.

Позволяет программировать работу зерносушилки в заданных параметрах сушки на всех стадиях прохождения зерна. Минимизирует затраты на обслуживающий персонал.

Автоматическая регулировка сушки с точностью до 10 С.

Позволяет задавать необходимую температуру сушки исходного зерна в зависимости от его влажности.

Наличие системы блокировки (система предотвращения возгорания продукта).

Наличие датчиков уровня и температуры зерна в шахте и транспортных механизмах, системы экстренной автоматической блокировки работы зерносушилки предотвращают возгорание зерна.

Низкий расход топлива и электроэнергии по сравнению с аналогами.

Высокоэкономичные горелки для теплогенераторов, выполненные по новейшим технологиям снижают расход дизельного топлива в 1,5 раза, газового - в 2 раза по сравнению с аналогичными зерносушилками.

Скорость прохождения зерна через автоматический механизм разгрузки может регулироваться.

Независимо от режима сушки скорость загрузки и погрузки зерна может регулироваться.

Отсутствие прямого контакта продукта сгорания с зерном.

Установка теплогенератора с теплообменником вне шахты зерносушилки обеспечивает экологически чистую сушку - нет пагубного воздействия канцерогенных веществ от сгорания топлива на зерно

Пневмосепаратор с разбрасывающим механизмом.

Очищает от легких примесей и равномерно распределяет зерно по всему объему шахты

Равномерный прогрев поступаемого зерна по всем зонам зерносушилки.

Короба в шахте сушилки переменного сечения, что обеспечивает равномерное распределение и прогрев зерен.

Возможность увеличения производительности зерносушилки на 30-40%.

Увеличение производительности зерносушилки достигается путем добавления бункера активной вентиляции, в котором происходит охлаждение подогретого зерна. Объем камеры сушки при этом увеличивается за счет объединения зон подогрева и охлаждения зерна в шахте зерносушилки. Данный бункер можно использовать как силос для временного хранения зерна.

Высокая монтажная готовность

Зерносушилки поставляются в модульном исполнении, что позволяет снизить сроки на монтажные и пусконаладочные работы.

| Производительность | VESTA 5 ¦ VESTA 10 ¦ VESTA 15 ¦ VESTA 20 ¦ VESTA 30 ¦ VESTA 40 ¦ VESTA 50 |
| --- | --- |
| пшеница |  |
| съем влаги с 19% до 15% | 5 (15*) | 10 (25*) 15 (30*) 20 (35*) | 30 (50*) 40 (60*) 50 (75*) |
| кукуруза |  |
| съем влаги с 25% до 15% | 2,5 (5*) 5,2 (8*) 7,8 (15*) 10,7 (20*) 16,1 (25*) 24 (35*) 27 (40*) |
| подсолнечник |  |
| съем влаги с 13% до 9% | 1,9 (5*) 3,9 (8*) 6,2 (13*) 8,1 (15*) 12,2 (20*) 15 (25*) 16,2 (28*) |
| рапс |  |
| съем влаги с 13% до 9% | 3,7 (5,2*) | 6,9 (8,5*) | 10,2 (13*) | 16,4 (21*) | 19 (27*) | 22 (31*) | 32,8 (40*) |
| Вместимость (м3) | 17,1 | 25,2 | 33,3 | 45,4 | 77 | 77 | 87,8 |
| Мощность максимальная (без норий), кВт | 11,7 | 19,8 | 27,7 | 35,9 | 52,1 | 52,7 | 60,2 |
| Мощность (тепловая) | 1 |
| газового воздухонагревателя, | 440 | 814 | 1163 | 1512 | 2290 | 3024 | 4580 |
| жидкостного | 450 | 830 | 1186 | 1540 | 2372 | 3080 |  |
| Вид топлива | дизельное топливо/природный газ |
| Расход воздуха | 22500 45000 67500 90000 ¦ 135000 112500 135000 |
| Расход топлива на тонну/% |  |
| природный газ м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| дизельное топливо кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обрабатываемые культуры: | (фуражное, продовольственное, семенное зерно) пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник |
| Габаритные размеры, мм: | без учёта теплогенератора |
| длина (глубина) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5950 | 5950 |
| ширина | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4600 | 5700 | 5700 |
| высота с нориями | 10200 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 22200 | 24500 |
| высота (без норий) | 8500 | 10600 | 12800 | 16000 | 17800 | 19800 | 22000 |
| Масса кг | 5000 | 7100 | 8000 | 9000 | 12000 | 15500 | 18500 |

Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре окружающей среды +15С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения

| Производительность | VESTA 5 ¦ VESTA 10 ¦ VESTA 15 ¦ VESTA 20 ¦ VESTA 30 ¦ VESTA 40 ¦ VESTA 50 |
| --- | --- |
| пшеница |  |
| съем влаги с 19% до 15% | 5 (15*) | 10 (25*) 15 (30*) 20 (35*) | 30 (50*) 40 (60*) 50 (75*) |
| кукуруза |  |
| съем влаги с 25% до 15% | 2,5 (5*) 5,2 (8*) 7,8 (15*) 10,7 (20*) 16,1 (25*) 24 (35*) 27 (40*) |
| подсолнечник |  |
| съем влаги с 13% до 9% | 1,9 (5*) 3,9 (8*) 6,2 (13*) 8,1 (15*) 12,2 (20*) 15 (25*) 16,2 (28*) |
| рапс |  |
| съем влаги с 13% до 9% | 3,7 (5,2*) | 6,9 (8,5*) | 10,2 (13*) | 16,4 (21*) | 19 (27*) | 22 (31*) | 32,8 (40*) |
| Вместимость (м3) | 17,1 | 25,2 | 33,3 | 45,4 | 77 | 77 | 87,8 |
| Мощность максимальная (без норий), кВт | 11,7 | 19,8 | 27,7 | 35,9 | 52,1 | 52,7 | 60,2 |
| Мощность (тепловая) | 1 |
| газового воздухонагревателя, | 440 | 814 | 1163 | 1512 | 2290 | 3024 | 4580 |
| жидкостного | 450 | 830 | 1186 | 1540 | 2372 | 3080 |  |
| Вид топлива | дизельное топливо/природный газ |
| Расход воздуха | 22500 45000 67500 90000 ¦ 135000 112500 135000 |
| Расход топлива на тонну/% |  |
| природный газ м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| дизельное топливо кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обрабатываемые культуры: | (фуражное, продовольственное, семенное зерно) пшеница, рожь, ячмень, соя, горох, гречиха, кукуруза, овес, просо, рапс, подсолнечник |
| Габаритные размеры, мм: | без учёта теплогенератора |
| длина (глубина) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5950 | 5950 |
| ширина | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4600 | 5700 | 5700 |
| высота с нориями | 10200 | 12500 | 15000 | 18000 | 20000 | 22200 | 24500 |
| высота (без норий) | 8500 | 10600 | 12800 | 16000 | 17800 | 19800 | 22000 |
| Масса кг | 5000 | 7100 | 8000 | 9000 | 12000 | 15500 | 18500 |

Производительность дана с учетом биологически чистого зерна объемной массой 750 г/л при температуре окружающей среды +15С и влажностью воздуха до 70%, с учетом зоны охлаждения

Технические характеристики зерносушилок серии VESTA

* пропускная способность

Параметрический ряд зерносушилок серии VESTA

VESTA 5	VESTA 10	VESTA 15	VESTA 20	VESTA 30	VESTA 50